XDPATCH.DOC

		Stand: 5.1.89

		Version 3.15


Basisversion von XD.COM : V3.1

Aenderungen:

1. Anpassung fuer CP/M 3.x

   Die Routine zum Berechnen der Laufwerksrestkapazitaet wird, falls CP/M 3.x
   erkannt wird, entsprechend gepatcht.

   Das Anzeigen der aktiven Laufwerke wird nicht mehr ueber "XD S:", sondern
   ueber "XD /" erreicht, weil CP/M 3.x eine falsche Laufwerksangabe abblockt
   und durch das aktuelle Laufwerk ersetzt.

2. Hilfsmenue

   Ueber "XD ?" wird ein Hilfsmenue ausgegeben, das alle Moeglichkeiten fuer
   Eingaben kurz darstellt.

3. Mini-Bug 

   Falls sich auf der untersuchten Disk nur eine Datei befindet, bleibt die
   Meldung "suche ..." auf dem Bildschirm stehen. Abhilfe durch kleine Aende-
   rungen in den Meldungen.


Die durchgefuehrten Aenderungen sind aus dem File XDPATCH.MAC ersichtlich.
Da die Aenderungen leicht mittels Debugger einzubauen sind, hat es wenig Sinn,
das MAC-File durch einen Assembler zu jagen, mit der Hand geht's schneller.


Befehlsueberblick:

XD			Anzeige des Directory's des aktuellen Laufwerks

XD D:			Anzeige des Directory's von Drive D:

XD D:FILENAME.EXT	Anzeige der Dateien, die dem Descriptor entsprechen
			(Wildcards erlaubt, ausser beim Laufwerksbuchstaben)

XD D:FILENAME.EXT S 	Setzen von Dateiattributen, Loeschen von Files

XD /			Anzeige aller aktiven Laufwerke

XD ?                    Anzeige eines Hilsmenues